Tell me one thing, if the male part is mini-pcie or female part in this adapter. I am using it for my Intel 5300 nic card and it fits well

So, I can use this adapter for my intel 5300 nic with laptop's m.2 nic slot, right?

check if it can do the same or not

this is the product details

this is my network card details, check it

can I use this nic in my dell g15
For your Dell G15 i7-11800H / RTX 3060, I would say:
Do not buy this AX210NGW expecting it to work. It may fit physically, but it is likely not compatible electrically.
Your Dell G15 variant is most likely Dell G15 5511. Dell lists the wireless options for that model as Intel AX201 or Killer 1650i, and the internal WLAN slot as an M.2 2230 Wi-Fi/Bluetooth slot.
The card in your screenshot is Intel AX210NGW. Intel’s AX210 product brief says it uses M.2 2230 Key A/E form factor and M.2: PCIe + USB interface.
The problem is:
AX201 / Killer 1650i = CNVio2-type Intel Wi-Fi platform
AX210 = normal PCIe/USB Wi-Fi card
So the connector shape is similar, but the signal/protocol is different.
### Simple verdict
For your Dell G15: likely NO.
The AX210 may slide into the slot, but the laptop may not detect it.
### Best rule for you
For Dell G15 5511:
Safe replacement: AX201 / Killer 1650i type
Risky / likely not working: AX200 / AX210 normal PCIe cards
For Intel 5300 experiment: also not suitable through the internal Wi-Fi slot
So for your Dell G15, I would not use this AX210 card.
Amar clevo p670rg with i7-6800HK laptop ache, etar bepare ki bolo
হ্যাঁ ভাই — Clevo P670RG তোমার Dell G15-এর চেয়ে Intel 5300-এর জন্য অনেক ভালো candidate।
একটা ছোট correction: তুমি i7-6800HK বলেছো, কিন্তু Clevo P670RG service manual-এ CPU option হিসেবে i7-6820HK আর i7-6700HQ দেওয়া আছে। তাই সম্ভবত তোমারটা i7-6820HK variant। Manual-এ HM170 chipset-ও listed আছে।
### মূল verdict
Clevo P670RG-এর Wi-Fi slot সম্ভবত normal M.2 WLAN PCIe slot — CNVio না।
Manual-এ আলাদা করে Wireless LAN module removal section আছে, আর schematic-এ slot-টা লেখা আছে “M.2 WLAN+BT”। একই schematic-এ WLAN connector-এর জন্য PCIe signal যেমন REFCLK, PER, PET, PCIE_WAKE, CLKREQ দেখা যাচ্ছে। এগুলো normal PCIe Wi-Fi slot-এর strong sign।
তাই connection chain হবে:
Clevo P670RG M.2 WLAN slot
→ M.2 Key E/A+E to mini-PCIe adapter
→ Intel 5300 mini-PCIe NIC
### Intel 5300-এর জন্য এটা ভালো কেন?
Dell G15-এ সমস্যা ছিল AX201 / Killer 1650i / CNVio2 type slot। কিন্তু Clevo P670RG পুরোনো Skylake/HM170 generation laptop, আর manual schematic-এ WLAN slot-এ সরাসরি PCIe lines দেখাচ্ছে। তাই passive adapter দিয়ে Intel 5300 চালানোর chance এখানে অনেক ভালো।
### কিন্তু ৩টা warning আছে
১. Native mini-PCIe slot না
Intel 5300 সরাসরি ঢুকবে না। তোমার অবশ্যই লাগবে:
M.2 WLAN Key E/A+E to mini-PCIe PCIe adapter
USB-only adapter কিনবে না।
২. Adapter wording সাবধানে দেখবে
আগের যে adapter details-এ লেখা ছিল “single Key E interface can’t be used”, সেটা risky. Clevo-এর WLAN slot যদি single E-key socket হয়, ওই adapter কাজ নাও করতে পারে। Safe option হলো এমন adapter যেটা পরিষ্কারভাবে বলে:
M.2 Key E / A+E WiFi slot to mini-PCIe WiFi card, PCIe supported
৩. Antenna issue থাকবে
Clevo manual-এ WLAN antenna reconnect করার কথা আছে, কিন্তু সাধারণত laptop Wi-Fi card-এ ২টা antenna থাকে। Intel 5300-এর ৩টা antenna port থাকে। CSI research-এর জন্য ৩ antenna ভালো, তাই সম্ভব হলে external 3 antenna setup করবে।
### Final answer
হ্যাঁ, Clevo P670RG তোমার Intel 5300 CSI setup-এর জন্য good candidate.
Dell G15-এর মতো CNVio2 সমস্যা এখানে হওয়ার কথা না।
আমার rating:
Electrical compatibility: ভালো chance
Adapter needed: হ্যাঁ, M.2 WLAN to mini-PCIe
Physical fit: ঝামেলা হতে পারে
CSI research practicality: Dell G15-এর চেয়ে অনেক better
Ami ki ei laptop e intel ax210 diye o kaj korte parbo?
হ্যাঁ, Clevo P670RG-তে Intel AX210 ব্যবহার করার chance খুব ভালো — Dell G15-এর মতো CNVio2 ঝামেলা এখানে থাকার কথা না।
কারণ:
Clevo P670RG পুরোনো Skylake/HM170 generation laptop; manual-এ CPU/chipset হিসেবে i7-6820HK / i7-6700HQ এবং Intel HM170 Express Chipset দেখানো আছে। Manual-এ আলাদা Wireless LAN Module খুলে/লাগানোর section আছে, এবং antenna cable 1/2 main/aux হিসেবে WLAN/Bluetooth combo module-এর জন্য দেওয়া আছে।
Intel AX210NGW নিজেই M.2 2230 module, standard Key A বা Key E socket-এ বসার জন্য বানানো, এবং এর interface হলো M.2: PCIe + USB।
তাই connection হবে:
Clevo P670RG M.2 WLAN slot
→ Intel AX210NGW directly
→ 2 antenna cables: Main + Aux
### আমার verdict
Normal Wi-Fi/Bluetooth upgrade হিসেবে: হ্যাঁ, AX210 লাগাতে পারবে বলে আমি মনে করি।
তবে ৩টা জিনিস খেয়াল রাখবে:
1. AX210 কিনবে, AX211 না
   AX210 = normal PCIe/USB।
   AX211 = CNVio2 টাইপ; এটা তোমার Clevo-তে নেওয়া ঠিক হবে না।
2. Antenna connector মিলাতে হবে
   AX210 সাধারণত ছোট MHF4/IPEX4 antenna connector ব্যবহার করে। তোমার Clevo-র পুরোনো Wi-Fi card-ও যদি M.2 card হয়, সাধারণত মিলবে। কিন্তু আগে খুলে connector size দেখে নেওয়া ভালো।
3. 6GHz পেতে OS/router support লাগবে
   AX210 লাগালেই 6GHz চালু হবে না। Wi-Fi 6E router, region support, আর Windows 11 বা ভালো updated Linux দরকার হতে পারে। 2.4/5GHz Wi-Fi সাধারণত সহজে কাজ করবে।
### CSI/PicoScenes কাজের জন্য
তোমার CSI research-এর context-এও AX210 ভালো option। PicoScenes official site AX210/AX200-কে supported COTS NIC হিসেবে list করে, এবং AX210 দিয়ে CSI extraction/monitor-mode/6GHz-related features support করার কথা বলে।
So, simple answer:
হ্যাঁ, Clevo P670RG + Intel AX210 = good plan.
আর Intel 5300 চাইলে adapter লাগবে, কিন্তু AX210 হলে সরাসরি M.2 WLAN slot-এ লাগবে, adapter লাগবে না।